РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЯЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

Администрация Китатского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | « 15 » |  | апреля 2015г. |  | № | 12/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Об  актуализации схемы теплоснабжения

# Китатского  сельского поселения

В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ              « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", постановлением Администрации Китатского сельского поселения от 29.12.2014 № 38  «Об утверждении схемы теплоснабжения Китатского сельского поселения»,  заключением по результатам публичных слушаний по актуализации  схемы теплоснабжения Китатского сельского поселения  от 14.04.2015 года

Администрация  Китатского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать   схему теплоснабжения Китатского сельского поселения, утвержденную  постановлением Администрации Китатского сельского поселения № 38 от 29.12.2014г. «Об утверждении схемы теплоснабжения Китатского сельского поселения»  в прилагаемой редакции.

2.Определить единой теплоснабжающей организацией в Китатском сельском поселении  ООО «Тепло».

3.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации и разместить на официальном сайте поселения в сети « Интернет».

Глава Китатского сельского поселения                                 Л.В. Чигряй

Схема теплоснабжения

Китатского сельского поселения на период

2014-2019 г.г. с перспективой до 2030 г.

Пояснительная записка

Кемерово 2014

Схема теплоснабжения

Китатского сельского поселения на период 2014-2019 г.г.

с перспективой до 2030 г.

Пояснительная записка

Директор проектов	И.С. Фролов

Исполнители:

Главный инженер	В.И. Маврушин

Ведущий инженер-проектировщик	В.С. Войнов

Инженер-проектировщик	А.Е. Черемовский

Инженер-проектировщик	М.В. Сотникова

Кемерово 2014

2

Содержание

Введение	8

1.  Показатели  перспективного  спроса  на  тепловую  энергию  (мощность)  и

теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

11

1.1. Общая часть	11

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по

расчетным элементам территориального деления	11

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты

потребления тепловой энергии (мощности)	13

1.4.  Потребление  тепловой  энергии  (мощности)  и  теплоносителя  объектами,

расположенными в производственных зонах	15

2.  Перспективные  балансы  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии  и

тепловой нагрузки потребителей	16

2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения	16

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения

и источников тепловой энергии	18

2.3.  Описание  существующих  и  перспективных  зон  действия  индивидуальных

источников тепловой энергии	19

2.4.   Перспективные   балансы   тепловой   мощности   и   тепловой   нагрузки   в

перспективных  зонах  действия  источников  тепловой  энергии,  в  том  числе

работающих на единую тепловую сеть	20

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию  (мощность) и

теплоноситель на период с 2014г. до 2029 г.  не планируется строительство новых

промышленных  предприятий  на  территории  Китатского  сельского  поселения  на

ближайшую перспективу не планируется.	20

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные

нужды источников тепловой энергии	21

2.6.  Значения  существующей  и  перспективной  тепловой  мощности  источников

тепловой энергии нетто	21

3

2.7.  Значения  существующих  и  перспективных  потерь  тепловой  энергии  при  ее

передаче по тепловым сетям	21

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные

нужды тепловых сетей	24

2.9.  Значения  существующей  и  перспективной  резервной  тепловой  мощности

источников   теплоснабжения,   в   том   числе   источников   тепловой   энергии,

принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих

организаций,  с  выделением  аварийного  резерва  и  резерва  по  договорам  на

поддержание резервной тепловой мощности	24

2.10. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей,

устанавливаемые  по  договорам  на  поддержание  резервной  тепловой  мощности,

долгосрочным  договорам  теплоснабжения,  в  соответствии  с  которыми  цена

определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении

которых установлен долгосрочный тариф	24

3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок . 25

3.1.     Порядок     расчета     перспективных     балансов     производительности

водоподготовительных  установок  и  максимального  потребления  теплоносителя

теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

25

3.1.1. Общие положения	25

- Определение    расчетного    часового    расхода    воды    для    расчета

производительности водоподготовки	26

3.1.3. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя	27

3.1.4.  Определение  расхода  воды  на  собственные  нужды  водоподготовительных

установок	29

- Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками .. 31

- Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных

режимах работы систем теплоснабжения	33

4

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению

источников тепловой энергии	34

4.1. Общие положения	34

4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии	34

4.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих

перспективную тепловую нагрузку	35

4.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с

целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	35

4.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в

режиме   комбинированной   выработки   электрической   и   тепловой   энергии   и

котельных	35

4.6.  Меры  по  выводу  из  эксплуатации,  консервации  и  демонтажу  избыточных

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших

нормативный срок службы	35

4.7.  Меры  по  переоборудованию  котельных  в  источники  комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии	36

4.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых

зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической

энергии, в пиковой режим работы	36

- Решения   о   загрузке   источников   тепловой   энергии,   распределении

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии	36

4.10. Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого

источников тепловой энергии систем теплоснабжения	36

4.11. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого

источника  тепловой  энергии  с  учетом  аварийного  и  перспективного  резерва

тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию

новых мощностей	37

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	38

- Предложения   по   строительству   и   реконструкции   тепловых   сетей,

обеспечивающих	перераспределение  тепловой  нагрузки  из  зон  с  дефицитом

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом

5

............................................ 51

располагаемой  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии  (использование

существующих резервов)	38

5.2.   Предложения   по   строительству   и   реконструкции   тепловых   сетей   для

обеспечения   перспективных   приростов   тепловой   нагрузки   под   жилищную,

комплексную или производственную застройку	38

5.3.  Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  в  целях

обеспечения  условий,  при  наличии  которых  существует  возможность  поставок

тепловой  энергии потребителям от различных  источников тепловой  энергии  при

сохранении надежности теплоснабжения	38

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	39

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением

диаметра трубопроводов для обеспечения расчетных расходов теплоносителя	39

Пропускная  способность  трубопроводов  от  котельных  Китатского  сельского

поселения   обеспечивает   необходимый   располагаемых   напоров   на   вводах

потребителей, подключенных к централизованному теплоснабжению.	39

5.6.   Предложения   по   строительству   и   реконструкции   тепловых   сетей   для

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	39

6. Перспективные топливные балансы	41

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	45

7.1. Общие положения	45

7.2.   Предложения   по   величине   необходимых   инвестиций   в   строительство,

реконструкцию  и  техническое  перевооружение  источников  тепловой  энергии  на

каждом этапе	47

7.3.   Предложения   по   величине   необходимых   инвестиций   в   строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

49

7.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и

гидравлического режима работы системы теплоснабжения

6

7.5.  Расчеты  ценовых  последствий  для  потребителей  при  реализации  программ

строительства,    реконструкции    и    технического    перевооружения    систем

теплоснабжения	53

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) . 55

- Решения  о  распределении  тепловой  нагрузки  между  источниками  тепловой

энергии	57

10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	58

7

Введение

«Схема теплоснабжения Китатского сельского поселения на период 2014-2019 г.г. с

перспективой до 2030 г.» выполняется на основании Муниципального контракта на оказа-

ние услуг № 05-2014-ОК от 05.09.2014 г. заключенного между Администрацией Яйского муниципального района и ООО «ТеплоЭнергоСервис-Проект», в объеме согласованного Технического задания, в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении» и ПП РФ № 154 от

22.02.2014 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвер-

ждения».

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обос-

нованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее раз-

вития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности. В схеме теплоснабжения обосновывается необходимость и эко-

номическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и ре-

конструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их экс-

плуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития эко-

номики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

В качестве исходной информации при выполнении работ используются данные пред-

ставленные  Администрацией  муниципального  района,  теплоснабжающей  организацией

ООО «Тепло».

Село Новониколаевка (с. Новониколаевка) входит в Китатское сельское поселение Яй-

ского муниципального района (рис. 1). В его состав входят пять населенных пункта:

- село Новониколаевка (является административным центром сельского поселения);

- поселок Донской;

- село Мальцево;

- поселок Майский;

- деревня Пономаревка.

8

Рис.1. Расположение населенных пунктов Китатского сельского поселения

9

На территории Китатского сельское поселение находятся один централизованный  ис-

точник тепловой энергии – котельная  с. Новониколаевка ООО «Тепло».

Состав и техническая характеристика котельных приведены в таблице 1.

Таблица 1. Состав и техническая характеристика оборудования котельных

|  |  |  | Установлен- | Год ввода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состав и | ная тепло- |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |
|  | Наименование |  |  | оборудования |  |  |
| № |  | тип обору- | вая мощ- |  |  |  |  |  |  |
|  | котельной |  |  | в эксплуата- |  |  |  |  |  |
|  |  | дования | ность, |  |  | Вентиля- |  |  |  |
|  |  |  |  | цию | Отопление |  | ГВС | Всего |  |
|  |  |  | Гкал/ч |  |  | ция |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Тепло» |  |  |  |  |  |
|  |  | НР | 0,6 | 2005 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная с. Но- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | НР | 0,6 | 2005 | 0,652 | 0 | 0,0069 | 0,659 |  |
|  | вониколаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР | 0,6 | 2005 |  |  |  |  |  |

Примечание: года ввода оборудования в эксплуатацию указаны по данным расчета удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «Тепло» на 2014 год.

Установленная мощность котельной с. Новониколаевка – 1,80 Гкал/ч. Химическая во-

доподготовка на котельной не применяется. Котельная функционирует 5808 часов в год.

Потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения от выше-

указанного источника являются жилые здания и объекты социально-культурного назначе-

ния. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, горячее водоснабже-

ние потребителей осуществляется по открытой схеме. Система теплоснабжения – 2-х труб-

ная тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная, подземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроекти-

рованы на работу при расчетных параметрах теплоносителя  95/70 °С. Общая протяжен-

ность тепловых сетей котельной – 1518 м.

Основным видом топлива является каменный уголь марки Д, который добывается на разрезе Пермяковский. Приборы учета тепловой энергии отсутствуют.

10

1.  Показатели  перспективного  спроса  на  тепловую  энергию  (мощность)  и

теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

1.1. Общая часть

В данном разделе представлен прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей на период с 2014г. до 2029 г. с разбивкой на пяти-

летние периоды: 2014-2019 г.г.; 2019-2024 г.г. и 2024-2029 г.г.

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки на период до 2029

г. определялся по данным Администрации муниципального образования. В соответствии с представленным прогнозом в период с 2014г. до 2029 г. в Китатском сельском поселении не планируется строительство, расширение объектов перспективного строительства обще-

ственных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.).

Зона застройки индивидуальными жилыми домами не учитывается в расчетах пер-

спективной нагрузки системы теплоснабжения.

Таким образом, динамика изменения прироста жилого фонда и общественных зданий представлена в таблице 2.

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

по расчетным элементам территориального деления

  - соответствии с прогнозом перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)

- теплоноситель на период с 2014г. до 2029 г.  в Китатском сельском поселении не плани-

руется строительство, расширение объектов перспективного строительства общественных

зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.).

11

Таблица 2. Перспективное изменение строительных площадей с разделением на расче

|  |  | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | прирост | прирост | прир |
|  | 2014-2019 г.г. | 2019-2024 г.г. | 2024-20 |
|  | Китатское сельское поселение |  |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 |
| Жилые здания | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |

1.3.  Объемы  потребления  тепловой  энергии  (мощности),  теплоносителя  и

приросты потребления тепловой энергии (мощности)

В соответствии с прогнозом перспективного спроса на тепловую энергию (мощ-

ность) и теплоноситель на период с 2014г. до 2029 г. в Китатском сельском поселении не планируется строительство, расширение объектов перспективного строительства об-

щественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.).

13

Таблица 3. Тепловая нагрузка для перспективной застройки в период до 2029 г.

| Наименова- | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ние населен- | Отоп- | Вен- |  |  | Отоп- | Вен- |  |  | Отоп- | Вен- |  |  |  |
|  |  | тиля- | ГВС | ИТОГО |  | тиля- | ГВС | ИТОГО |  | тиля- | ГВС |  |  |
| ного пункта | ление |  |  |  | ление |  |  |  | ление |  |  |  |  |
|  |  | ция |  |  |  | ция |  |  |  | ция |  |  |  |
|  |  | 2014 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2024 г. |  |
| с. Новонико- | 0,652 | 0 | 0,007 | 0,659 | 0,652 | 0 | 0,007 | 0,659 | 0,652 | 0 | 0,007 |  |  |
| лаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ данных таблицы 3 показывает, что в период 2014-2029 гг. нагрузки жилого и общественного фонда сохранятся на уровне показателей 2014 года.

Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом в 2029 г. в

целом составят 0,659 Гкал/ч, в том числе нагрузки отопления – 0,652 Гкал/ч, нагрузки ГВС – 0,007 Гкал/ч.

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами,

расположенными в производственных зонах

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и

теплоноситель на период с 2014г. до 2029 г.  не планируется строительство новых про-

мышленных предприятий на территории Китатского сельского поселения на ближайшую перспективу не планируется.

15

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

- тепловой нагрузки потребителей

  - Радиусы эффективного теплоснабжения

Максимальное расстояние в системе теплоснабжения от ближайшего источника тепловой энергии до теплопотребляющей установки, при превышении которого подклю-

чение потребителя к данной системе теплоснабжения экономически нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения, носит название радиуса эффективного теплоснабжения. Расширение зоны теплоснабжения с увеличени-

ем радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны подключение дополни-

тельной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепло-

вой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потреби-

теля.

Эффективный радиус теплоснабжения рассчитан для действующего источника теп-

ловой энергии путем применения фактических удельных затрат на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии.

В основу расчетов радиуса эффективного теплоснабжения от теплового источника положены полуэмпирические соотношения, которые впервые были приведены в «Нормы по проектированию тепловых сетей» (Энергоиздат, М., 1938 г.). Для приведения указан-

ных зависимостей к современным условиям функционирования системы теплоснабже-

ния использован эмпирический коэффициент, предложенный В.Н. Папушкиным (ВТИ,

Москва), К = 563.

Эффективный радиус теплоснабжения определялся из условия минимизации удель-

ных стоимостей сооружения тепловых сетей и источников:

S  A  Z  min, руб. / Гкал / ч

где A - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с минимальным ради-

усом теплоснабжения использовались следующие аналитические выражения:

16

-  1050  R 0,48  B 0,26  S , руб. / Гкал / ч

  - 0,62  H 0,19  0,38

Z  b  30 10 6  , руб. / Гкал / ч

R 2  П

R  - максимальный радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой маги-

страли самого протяженного вывода от источника), км;

H - потери напора на гидравлическое сопротивление при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности ко-

тельной, руб./Гкал/ч;

S - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

B - среднее количество абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, шт./км²;

П - тепловая плотность района, Гкал/ч*км²;

 - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºС;

  - - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,0 для котельных.

- учетом уточненных эмпирических коэффициентов связь между удельными затра-

тами на производство и транспорт тепловой энергии с максимальным радиусом тепло-

снабжения определялась по следующей полуэмпирической зависимости, выраженной формулой:

| S  b  | 30 10 | 8  |  | 95  R 0,86  B 0,26  S | . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R 2 |  | П |  | П 0,62  H 0,19  0,38 |  |  |

Для выполнения условия по минимизации удельных стоимостей сооружения тепло-

вых сетей и источника, полученная зависимость была продифференцирована по пара-

метру R  и ее производная приравнена к нулю:

|  |  |  | 0,35 | H 0,07 |  |  | 0,13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rэ |  563 |  |  |  |  |  . |  |
|  |  |  |  | B0,09 |  |  |  |
|  |  | S  |  |  |  | П  |  |  |

По полученной  формуле определен эффективный радиус теплоснабжения для  с.

Новониколаевка. Результаты расчетов приведены в таблице 4.

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отра-

жают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбо-

ра решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных за-

трат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

17

Таблица 4. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельной с. Новоникола-евка на 2014 г.

|  | Обозна- |  | Котельная с. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  | Ед. изм. | Новоникола- |  |
|  | чение |  |  |  |
|  |  |  | евка |  |
| Поправочный коэффициент «фи» |  | - | 1 |  |
| Удельная стоимость материальной характеристи- | S | руб./м² | 150000 |  |
| ки тепловой сети |  |  |  |  |
| Потери давления в тепловой сети | H | м.вод.ст. | 6,235 |  |
| Среднее число абонентов на единицу площади | B | шт./км² | 116,71 |  |
| зоны действия источника теплоснабжения |  |  |  |  |
| Теплоплотность района | П | Гкал/ч/км² | 3,08 |  |
| Площадь зоны действия источника | - | км² | 0,214 |  |
| Количество абонентов в зоне действия источника | - | шт. | 25 |  |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потре- | - | Гкал/ч | 0,66 |  |
| бителей |  |  |  |  |
| Расстояние от источника тепла до наиболее уда- | - | м | 540 |  |
| ленного потребителя вдоль главной магистрали |  |  |  |  |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | - | ºС | 95 |  |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | - | ºС | 70 |  |
| Расчетный перепад температур теплоносителя в |  | ºС | 25 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |
| Эффективный радиус | R | км | 8,45 |  |

2.2.  Описание  существующих  и  перспективных  зон  действия  систем  теп-

лоснабжения и источников тепловой энергии

Границы существующей зоны действия котельной с. Новониколаевка изображена

на рисунке 7.

18

Рис. 2. Существующая зона действия котельной с. Новониколаевка

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоя-

нию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индиви-

дуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы тепло-

снабжения не применяется и на перспективу не планируется. Схемой теплоснабжения не предусмотрено использование индивидуального теплоснабжения.

19

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

по состоянию на 2014-2029 г.г. представлены в таблице 5.

Таблица 5. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной с. Новониколаевка по состоянию на 2014-2029 г.г.

|  | Установленная | Располагаемая | Собственные | Тепловые | Тепловая | Резерв/дефицит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепловая | тепловая | нужды ис- | потери в | нагрузка по- |  |  |
| Год |  |  |  |  |  | тепловой мощ- |  |
|  | мощность, | мощность, | точника, | сетях, | требителей, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ности, Гкал/ч |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  |  |
| 2014 | 1,8 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 0,659 | 1,11 |  |
| 2015 | 1,8 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 0,659 | 1,11 |  |
| 2016 | 1,8 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 0,659 | 1,11 |  |
| 2017 | 1,8 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 0,659 | 1,11 |  |
| 2018 | 1,8 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 0,659 | 1,11 |  |
| 2019 | 1,8 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 0,659 | 1,11 |  |
| 2020 | 1,8 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 0,659 | 1,11 |  |
| 2021 | 1,8 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 0,659 | 1,11 |  |
| 2022 | 1,8 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 0,659 | 1,11 |  |
| 2023 | 1,8 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 0,659 | 1,11 |  |
| 2024 | 1,8 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 0,659 | 1,11 |  |
| 2025 | 1,8 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 0,659 | 1,11 |  |
| 2026 | 1,8 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 0,659 | 1,11 |  |
| 2027 | 1,8 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 0,659 | 1,11 |  |
| 2028 | 1,8 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 0,659 | 1,11 |  |
| 2029 | 1,8 | 1,8 | 0,009 | 0,022 | 0,659 | 1,11 |  |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2014-2029 г.г. не наблюдается.

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и

теплоноситель на период с 2014г. до 2029 г.  не планируется строительство новых про-

мышленных предприятий на территории Китатского сельского поселения на ближайшую перспективу не планируется.

20

2.5.	Существующие  и  перспективные  затраты  тепловой  мощности  на

хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии рассчитаны как отношение расхода тепловой энер-

гии на отопление помещения каждой котельной к суммарному расходу собственных нужд согласно данным расчета удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию ООО «Тепло» на 2014 год. Значения для котельной с. Новониколаевка – 66%.

Полученные  существующие  и  перспективные  затраты  тепловой  мощности  на  хозяй-

ственные нужды источников тепловой энергии сведены в таблицу 6.

Таблица 6. Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников теп-ловой энергии

| Номер, наименование | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |
| котельной |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 2019 год | 2024 год | 2029 год |  |
| Котельная с. Новони- | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |  |
| колаевка |  |  |  |  |  |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников

тепловой энергии нетто

В таблице 7 приведены значения существующей и перспективной тепловой мощно-

сти котельных нетто, то есть располагаемой мощности котельной без учета затрат тепло-

вой энергии на собственные нужды.

Таблица 7. Тепловая мощность котельных нетто

| Номер, наимено- |  | Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вание котельной |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год |  | 2019 год | 2024 год | 2029 год |  |
| Котельная с. Новоникола- | 1,791 |  | 1,791 | 1,791 | 1,791 |  |
| евка |  |  |  |  |  |  |

2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее

передаче по тепловым сетям

Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых се-

тях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теп-

лоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь рассчитаны

21

согласно данным расчета нормативных тепловых потерь в сетях каждой системы тепло-

снабжения по результатам обследования тепловых сетей и корректировки схем тепловых сетей на 2014 год ООО «Тепло». В ходе проведения расчетов, доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции тепло-

проводов составили для котельных: с. Новониколаевка - 97 %; доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь – 3,0 %.

Полученные существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь сведены в таблицу 8.

22

Таблица 8. Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепл

|  |  | Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее переда |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |  |  | 2018 год |  |  | 2023 год |  |
| Номер, на- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с затра- |  |  | с затра- |  |  | с затра- |  |
| именование ко- | через |  |  | через |  |  | через |  |  |
|  |  | тами |  |  | тами теп- |  |  | тами теп- |  |
| тельной | изоля- |  | всего | изоля- |  | всего | изоля- |  |  |
|  |  | тепло- |  |  | лоноси- |  |  | лоноси- |  |
|  | цию |  |  | цию |  |  | цию |  |  |
|  |  | носителя |  |  | теля |  |  | теля |  |
| Котельная с. | 0,0007 | 0,0218 | 0,0225 | 0,0007 | 0,0218 | 0,0225 | 0,0007 | 0,0218 |  |
| Новониколаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.8.	Затраты   существующей   и   перспективной   тепловой   мощности   на

хозяйственные нужды тепловых сетей

Данные по затратам тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

отсутствуют.

2.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии,

принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения резерва тепловой мощности источников теплоснабжения представлено в таблице 6.

Резервы тепловой мощности сохраняется при развитии системы теплоснабжения на всех этапах реализации схемы теплоснабжения Китатского сельского поселения.

Аварийный резерв тепловой мощности источников тепловой энергии достаточен для поддержания котельной в работоспособном состоянии. Договоры с потребителями на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют.

2.10. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в

отношении которых установлен долгосрочный тариф

Потребители с заключенными договорами на поддержание резервной тепловой мощности, с долгосрочными договорами теплоснабжения, в соответствии с которыми це-

на определяется по соглашению сторон, с долгосрочными договорами, в отношении ко-

торых установлен долгосрочный тариф отсутствуют.

24

3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

3.1. Порядок расчета перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

3.1.1. Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потреби-

телей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производитель-

ности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его переда-

че по тепловым сетям.

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях выполнен в соответ-

ствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержден-

ными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и Порядком определения нормати-

вов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвер-

жденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

Расчет выполнен с разбивкой по пятилетним периодам, начиная с текущего момента,

с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и плани-

руемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потреби-

телей произвести сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоноси-

теля не возможно.

25

3.1.2.	Определение   расчетного   часового   расхода   воды   для   расчета

производительности водоподготовки

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподго-

товки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения прини-

мался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубо-

проводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зда-

ний. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5

км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

-  для  отдельных  тепловых  сетей  горячего  водоснабжения  при  наличии  баков-

аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопрово-

дах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход ко-

торой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединен-

ных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для от-

крытых систем теплоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе

- 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения. Внутренние объемы системы теплоснабжения определены расчетным путем по

удельному объему воды в радиаторах чугунных высотой 500 мм при расчетном темпера-

26

турном графике отопления и по присоединенной расчетной отопительно-вентиляционной нагрузке по «Методическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды" (СО 153-34.20.523 (4) - 2003 Москва 2003).

3.1.3. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода)

относятся:

-затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

-технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

-технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносите-

ля с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в преде-

лах, установленных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3,

определялись по формуле:

Gут.н = аVгодnгод10–2 = mут.год.нnгод,

где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теп-

лосетевой организацией, м3;

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

27

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определялась из выражения:

Vгод = (Vотnот + Vлnл) / (nот + nл) = (Vотnот + Vлnл) / nгод,

где Vот  и Vл  – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопи-

тельном периодах, м3;

nот и nл – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов,

вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопро-

водов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате ре-

конструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопрово-

дов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введен-

ные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в кален-

дарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремон-

та, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емко-

сти трубопроводов в неотопительном периоде учитывалось требование правил техниче-

ской эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принималась в соответ-

ствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатаци-

онного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов теп-

ловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического ре-

гулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепло-

вых сетей и оборудования, в расчете нормативных значений потерь теплоносителя не учитывались из-за отсутствия в тепловых сетях поселения действующих приборов авто-

матики или защиты такого типа.

28

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при вы-

полнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожне-

нии и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось с учетом ре-

гламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатацион-

ных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для дан-

ных участков трубопроводов и принималось в размере 1,5-кратной емкости соответству-

ющих трубопроводов тепловых сетей.

При  изменении  емкости  (внутреннего  объема)  трубопроводов  тепловых  сетей,

эксплуатируемых  теплосетевой  организацией,  на  5%,  ожидаемые  значения  показателя

«потери сетевой воды» допускается определять по формуле:

| G | план |  G | норм Vсрплан.г | , |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | псв |  |  | псв | Vсрнорм.г |  |  |
| где: G план –ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м³; |  |
| псв |  |  |  |  |  |  |  |
| Gнорм –годовые потери сетевой |  | воды | в тепловых сетях, находящихся в |  |
| псв |  |  |  |  |  |  |  |

эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м³;

- Vсрплан.г – ожидаемый суммарный среднегодовой объём тепловых сетей, м³;

- Vсрнорм.г –  суммарный  среднегодовой  объём  тепловых  сетей,  находящихся  в

эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке

энергетических характеристик, м³.

3.1.4. Определение расхода воды на собственные нужды водоподготовительных

установок

Расход воды на собственные нужды водоподготовительных установок зависит от ря-

да факторов, основными из которых являются:

- принципиальная схема водоподготовки;

- качество исходной воды;

29

- рабочая обменная емкость применяемых ионитов;

- удельный расход воды на регенерацию и требуемую отмывку свежего ионита;

- степень отмывки ионита от продуктов регенерации;

- повторное использование части отмывочных вод (на взрыхление ионитов, на при-

готовление регенерирующих растворов).

Для определения расчетного расхода воды на собственные нужды водоподготови-

тельных установок использовались усредненные данные, приведенные в таблицах 2-14, 2-

15 тома 1 «Водоподготовка и водный режим парогенераторов» «Справочника химика-

энергетика» под общей редакцией С.М. Гурвича (М. Энергия, 1972).

По приведенным ниже формулам определен расход воды на собственные нужды во-

доподготовительного аппарата в процентах количества полученного в нем фильтрата:

- для натрий-катионитного фильтра первой ступени с загруженным в фильтр суль-

фоуглем

РNa1=Ри*100Ж0/есу,

- для натрий-катионитного фильтра первой ступени с загруженным в фильтр катио-

нитом КУ-2

РNa1=Ри*100Ж0/еКУ-2,

- для натрий-катионитного фильтра второй ступени с загруженным в фильтр сульфо-

углем

РNa2=Ри(100+РNa1)ЖNa1/есу,

- для натрий-катионитного фильтра второй ступени с загруженным в фильтр катио-

нитом КУ-2

РNa1=Ри(100+РNa1)ЖNa1/еКУ-2,

где:

Ри – удельный расход воды на собственные нужды ионита м3/ м3:

для катионита сульфоуголь в Na-форме для фильтра первой ступени – 4,7;

для катионита сульфоуголь в Na-форме для фильтра второй ступени – 6,5;

для катионита КУ-2 в Na-форме для фильтра первой ступени – 7,7;

для катионита КУ-2 в Na-форме для фильтра второй ступени – 9,1.

есу – значение обменной емкости, гэкв/л:

для катионита сульфоуголь в Na-форме для фильтра первой ступени – 325;

для катионита сульфоуголь в Na-форме для фильтра второй ступени – 100;

30

для катионита КУ-2 в Na-форме для фильтра первой ступени – 950;

для катионита КУ-2 в Na-форме для фильтра второй ступени – 2501.

Ж0  – жесткость исходной воды, принята по значениям представленной теплоснаб-

жающей организацией ООО «Тепло».

3.2.	Перспективные   балансы   производительности   водоподготовительных

установок  и  максимального  потребления  теплоносителя  теплопотребляющими

установками

Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных устано-

вок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками, в

том числе в аварийных режимах на котельных был выполнен с учетом перспективного развития потребителей тепловой энергии.

Перспективный годовой расход объема теплоносителя приведен в таблице 7.

Таблица 7. Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельной с. Новоникола-

евка

| Параметры |  | Единицы | 2013 | 2014- | 2019- | 2024- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  | 2018 | 2024 | 2029 |  |
| ООО «Тепло» |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Новониколаевка |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том чис- |  | тыс. т/год | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |  |
| ле: |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  | тыс. т/год | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |
| сверхнормативные утечки теплоноси- |  | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| теля* |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых се- |  |  |  |  |  |  |  |
| тей на цели горячего водоснабжения (для |  | тыс. т/год | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  |
| открытых систем теплоснабжения)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том чис- |  | тыс. т/год | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |  |
| ле: |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  | тыс. т/год | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |
| сверхнормативные утечки теплоноси- |  | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| теля* |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых се- |  |  |  |  |  |  |  |
| тей на цели горячего водоснабжения (для |  | тыс. т/год | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  |
| открытых систем теплоснабжения)** |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * - в связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потре-бителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют;

** - расчетные значения.

31

В настоящее время на котельной с. Новониколаевка отсутствуют водоподготови-

тельные установки. Для определения перспективной проектной производительности во-

доподготовительных установок котельной рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети.

В таблице 8 представлены балансы производительности водоподготовительной установи и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной, обусловленные норматив-

ными утечками в тепловых сетях.

Таблица 8. Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной с. Новониколаевка

| Параметры | Единицы | 2013 |  | 2014- | 2019- | 2024- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  | 2018 | 2023 | 2029 |  |
| ООО «Тепло» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Новониколаевка |  |  |  |  |
| Установленная производительность водопод- | тонн/ч | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| готовительной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0306 |  | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 |  |
| - расчетные нормативные утечки теплоноси- | тонн/ч | 0,0140 |  | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |  |
| теля |  |  |  |  |  |  |  |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепло- |  |  |  |  |  |  |  |
| вых сетей на цели горячего водоснабжения | тонн/ч | 0,0166 |  | 0,0166 | 0,0166 | 0,0166 |  |
| (для открытых систем теплоснабжения)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные собственные нужды водоподгото- | тонн/ч | 0,0019 |  | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |  |
| вительной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая производительность водоподгото- | тонн/ч | 0,0326 |  | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 |  |
| вительной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: * - в связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потре- |  |
| бителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют; |  |  |  |  |
| ** - расчетные значения. |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ таблицы 8 показывает, что расходы сетевой воды для существующих источ-

ников не увеличиваются.

Информация о предлагаемом оборудовании ВПУ для существующей и вновь строя-

щихся котельной представлена в таблицах 9, 10.

Таблица 9. Предложение по выбору водоподготовительных установок для источников теплоснабжения Китатского сельского поселения

| № | Наименование планировоч- | Наименование | Марка водоподготови- | Производительность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (номинальная – |  |
| п/п | ного района | источника | тельной установки |  |  |
|  |  |  |  | максимальная), м3/ч |  |
| 1 | с. Новониколаевка | Котельная | PentairWater TS 91-08* | 0.8 – 1.0 |  |

Примечание: * - марка оборудования в ходе проектирования может быть изменена.

32

Таблица 10. Предложение по выбору баков аккумуляторов для источников тепло-снабжения Китатского сельского поселения

| № | Наименование планировочного | Наименование | Требуемый объем бака | Количество ба- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | района | источника | аккумулятора, м3 | ков, шт. |
| 1 | с. Новониколаевка | Котельная | 1,0 | 1 |

Примечание: * - значение в ходе проектирования может быть уточнено.

3.3.   Перспективные   балансы   производительности   водоподготовительных

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в

аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах

приведен в таблице 11.

Таблица 11. Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Наименование показателя | Единицы | 2013 | 2014- | 2019- | 2024- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  | 2018 | 2023 | 2029 |  |
| ООО «Тепло» |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Новониколаевка |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водо- | тонн/ч | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| подготовительной установки |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов тепло- | штук | - | 1 | 1 | 1 |  |
| носителя |  |  |  |  |  |  |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | - | 1 | 1 | 1 |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в |  |  |  |  |  |  |
| период повреждения участка с учетом | тонн/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |  |
| нормативных утечек и максимальным |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |

Как следует из таблицы 11 производительность водоподготовительных установок котельной с. Новониколаевка будет достаточна для обеспечения подпитки систем тепло-

снабжения химически очищенной водой в аварийных режимах работы.

33

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Общие положения

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевоору-

жению источников тепловой энергии сформированы на основе данных, определенных в разделах 2 и 3 настоящего отчета.

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теп-

лоноситель на период с 2014г. до 2029 г.  не планируется строительство новых промыш-

ленных предприятий на территории Китатского сельского поселения на ближайшую пер-

спективу.

При  определении  параметров развития  систем теплоснабжения  и расчетных пер-

спективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные Администрации му-

ниципального образования.

Таким образом, существующий состав теплогенерирующего и теплосетевого обору-

дования достаточен для теплоснабжения подключенных потребителей. В связи с этим,

необходимость в реконструкции, с целью увеличения тепловой мощности  или строитель-

ства новых котельных и тепловых сетей на территории Китатского сельского поселения на ближайшую перспективу не требуется.

Решения по подбору инженерного оборудования источников тепла принимались на основании расчета ВПУ. Подбор ВПУ осуществлялся по прайс-листам и рекламной про-

дукции каталогов заводов-изготовителей. Марки оборудования, указанного в мероприя-

тиях по реконструкции источников теплоснабжения, приняты условно, при необходимо-

сти можно заменить на аналогичные.

4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии

На территории Китатского сельского поселения не планируется строительство новых промышленных предприятий, и как следствие, строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

34

4.3.   Предложения   по   реконструкции   источников   тепловой   энергии,

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теп-

лоноситель на период с 2014г. до 2029 г. строительство новых промышленных предприя-

тий на территории Китатского сельского поселения на ближайшую перспективу не пла-

нируется. Таким образом, существующий состав теплогенерирующего и теплосетевого оборудования достаточен для теплоснабжения подключенных потребителей. В связи с этим, необходимость в реконструкции, с целью увеличения тепловой мощности на тер-

ритории Китатского сельского поселения на ближайшую перспективу не требуется.

4.4.  Предложения  по  техническому  перевооружению  источников  тепловой

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

На котельных Китатского сельского поселения в 2016 г.г. планируется установить

ВПУ марки PentairWater или аналогичное оборудование.

4.5.	Графики    совместной    работы    источников    тепловой    энергии,

функционирующих	в  режиме  комбинированной  выработки  электрической  и

тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электриче-

ской энергии на территории Китатского сельского поселения отсутствуют.

4.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных

источников	тепловой   энергии,   а   также   источников   тепловой   энергии,

выработавших нормативный срок службы

Срок службы котлоагрегатов котельных Китатского сельского поселения на настоя-

щий момент не превышает 10 лет. В качестве мероприятий по продлению ресурса котло-

агрегатов на котельной рекомендуется своевременно производить текущий и капиталь-

ный ремонт котельного оборудования.

35

4.7.  Меры  по  переоборудованию  котельных  в  источники  комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии

На перспективу до 2029 г. не планируется переоборудование котельных в источники

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

4.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электриче-

ской энергии на территории Китатского сельского поселения отсутствуют.

4.9.  Решения  о   загрузке  источников  тепловой  энергии,  распределении

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

Существующие и перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по

присоединенной нагрузке приведены в таблице 12.

Таблица 12. Существующие и перспективные режимы загрузки источников по присо-единенной тепловой нагрузке на период 2014-2029 г.

|  | Загрузка источников по присоединенной тепловой |
| --- | --- |
| Наименование котельной |  | нагрузке, % |  |
|  | 2014 г. | 2019 г. | 2024 г. | 2029 г. |
| Котельная с. Новониколаевка | 38% | 38% | 38% | 38% |

4.10.  Оптимальные  температурные  графики  отпуска  тепловой  энергии  для

каждого источников тепловой энергии систем теплоснабжения

Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоноси-

теля 95/70°С .

36

4.11. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в

эксплуатацию новых мощностей

Значения перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в таблице 6 настоящего отчета.

37

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1.	Предложения   по   строительству   и   реконструкции   тепловых   сетей,

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Китат-

ского сельского поселения отсутствует. По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2014г. до 2029 г. строитель-

ство новых промышленных предприятий на территории Китатского сельского поселения на ближайшую перспективу не планируется. Таким образом, существующий состав теп-

логенерирующего и теплосетевого оборудования достаточен для теплоснабжения под-

ключенных потребителей. В связи с этим, необходимость в реконструкции, с целью уве-

личения тепловой мощности, строительства источников тепловой энергии на территории Китатского сельского поселения на ближайшую перспективу не требуется.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную,

комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки предлагается рекон-

струкция существующих  тепловых сетей.

В приведенных мероприятиях учтена реконструкция тепловых сетей до перспектив-

ных потребителей. Строительство разводящих тепловых сетей к конкретным объектам не рассматривается, в связи с отсутствием точных сведений о месторасположении объектов.

Мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей, обеспечивающих требуемые гидравлические параметры у потребителей комплексной застройки, приведе-

ны в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для подключения перспек-

тивной нагрузки комплексной застройки

38

| № |  | Существующий | Предлагаемый | Длина | Год реализа- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | диаметр теплосе- | диаметр тепло- |  | ции меро- |  |
| п/п |  |  |  | участка, м |  |  |
|  |  | тей, мм | сетей, мм |  | приятия |  |
|  | Комплексная застройка в с. Новониколаевка |  |  |  |
| 1. | Реконструкция теплосети | – | 76 | 600 | 2016-2018 |  |
|  |  |  |  |  | гг. |  |

Примечание: В указанных мероприятиях учтена реконструкция магистральных сетей. Строительство раз-водящих тепловых сетей до конкретных объектов не рассматривается.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Китатского сельского поселения одна котельная в с. Новониколаевка.

В связи с этим в данной ситуации отсутствует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Ликвидация  котельных не планируется,  перевод котельных в  пиковый режим  не

предусматривается.

5.5.  Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  с

увеличением	диаметра  трубопроводов  для  обеспечения   расчетных  расходов

теплоносителя

Пропускная способность трубопроводов от котельных Китатского сельского поселе-

ния обеспечивает необходимый располагаемых напоров на вводах потребителей, под-

ключенных к централизованному теплоснабжению.

5.6.  Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  для

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

39

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках за 2008-2013

гг. не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения.

В данной ситуации строительство новых тепловых сетей для обеспечения норматив-

ной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, ре-

зервные линии, кольцевые линии) экономически не целесообразно.

Для  обеспечения  нормативной  надежности и безопасности теплоснабжения  реко-

мендуется производить замену участков трубопроводов тепловых сетей во время плано-

вых ремонтов.

40

6. Перспективные топливные балансы

Значения перспективных расходов основного вида топлива на источниках тепловой энергии приведены в таблице 13. На рисунке 11 представлены прогнозные значения по-

требления топлива котельными по периодам.

Рис. 3. Перспективный расход условного топлива по периодам

41

Таблица 13. Топливный баланс системы теплоснабжения Китатского сельского поселения

|  | 2014 г. | 2018 г. | 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая | Годовой | Годовая | Годовой | Годовая вы- | Г |  |
|  | выработка | расход | выработка | расход |  |  |  |
| Наименование котельной |  |  |  |  | работка теп- |  |  |
|  | тепловой | условного | тепловой | условного |  | ус |  |
|  |  |  |  |  | ловой энер- |  |  |
|  | энергии, | топлива, | энергии, | топлива, |  | т |  |
|  |  |  |  |  | гии, Гкал |  |  |
|  | Гкал | тыс. т.у.т | Гкал | тыс. т.у.т |  | т |  |
| Котельная с. Новоникола- | 1 909,016 | 0,536 | 1 909,016 | 0,536 | 1 909,016 |  |  |
| евка |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1 909,016 | 0,536 | 1 909,016 | 0,536 | 1 909,016 |  |  |

Согласно таблицы 13 перспективный расход условного топлива к 2029 году снизится на 0,103 тыс. т.у.т. Снижение объясняется выполнением мероприятий по установке ВПУ и периодическим выполнением плановых текущих и капитальных работ по ремонту ко-

тельного оборудования.

В таблице 14 и рисунке 4 представлен перспективный баланс Китатского сельского поселения по топливу.

Таблица 14. Перспективный баланс по топливу за период с 2014 г. по 2029 г.

| Год | Годовой расход условного топлива, |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.т.у.т |  |
| 2013 | 0,536 |  |
| 2014 | 0,536 |  |
| 2015 | 0,536 |  |
| 2016 | 0,536 |  |
| 2017 | 0,536 |  |
| 2018 | 0,536 |  |
| 2019 | 0,536 |  |
| 2020 | 0,515 |  |
| 2021 | 0,494 |  |
| 2022 | 0,474 |  |
| 2023 | 0,453 |  |
| 2024 | 0,432 |  |
| 2025 | 0,432 |  |
| 2026 | 0,432 |  |
| 2027 | 0,432 |  |
| 2028 | 0,432 |  |
| 2029 | 0,432 |  |

43

Рис. 4. Перспективный баланс Китатского сельского поселения по твердому топливу

Согласно данным таблицы 15 и рисунку 4 за счет реализации мероприятий по уста-

новке ВПУ и периодического выполнения плановых текущих и капитальных работ по ре-

монту котельного оборудования расход топлива снижается во всех периодах до 2029 г.

В таблице 15 представлены данные по запасам топлив по периодам.

Таблица 15. Прогноз нормативов создания запасов каменного угля

|  | Общий неснижа- | Нормативный | Нормативный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование энергоисточника | емый запас топ- | неснижаемый | эксплуатационный |  |
|  | лива (ОНЗТ), | запас топлива | запас топлива |  |
|  | тыс.т | (ННЗТ), тыс. т. | (НЭЗТ), тыс. т |  |
|  | 2019 год |  |  |  |
| Котельная с. Новониколаевка | 0,206 | 0,028 | 0,178 |  |
|  | 2024 год |  |  |  |
| Котельная с. Новониколаевка | 0,166 | 0,023 | 0,143 |  |
|  | 2029 год |  |  |  |
| Котельная с. Новониколаевка | 0,166 | 0,023 | 0,143 |  |

44

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ис-

точника тепловой энергии и тепловых сетей сформированы на основании мероприятий,

прописанных в разделах 2, 3, 4, 5 настоящего отчета.

В таблице 16 приведена Программа развития системы теплоснабжения Китатского сельского поселения до 2029 года с проиндексированными кап. затратами разработанная на основании принятых решений.

45

Таблица 16. Программа развития системы теплоснабжения Китатского сельского поселения до затратами указанными в ценах соответствующих лет, тыс. руб.

| № | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котельной, ме- | Планируемые действия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2 |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | роприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная с. Новониколаевка |  | 0 | 0 | 1769 | 1734 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Установка ХВП - Pentair |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка | Water TS 91-08 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  | или аналогичного обо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ХВП и бака- |  | 0 | 0 | 132,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | котельной |  | рудования. Установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аккумулятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бака-аккумулятора V = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие теп- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ловых сетей |  | Реконструкция участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельной в | Реконструк- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тепловой сети протя- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | связи с под- | ция тепловых |  |  |  | 1637 | 1734 | 1832 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | женностью 600 м, диа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ключением | сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | метром 76 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новых потре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ВСЕМ КОТЕЛЬНЫМ: | 0 | 0 | 1769 | 1734 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

7.2.  Предложения  по  величине  необходимых  инвестиций  в  строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на

каждом этапе

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу стро-

ительство источников тепловой энергии приведена в таблице 17.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу уста-

новка ВПУ на существующих источниках приведена в таблице 18.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах в целом по всем мероприятиям по источникам тепловой энергии приведена в таблице 19.

47

Таблица 17. Всего затраты по разделу «Строительство источников тепловой энергии», тыс. руб.

| ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 202 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| СМ и НР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Непредвиденные рас- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 18. Всего затраты по разделу «Установка ВПУ на источниках тепловой энергии», тыс. руб.

| ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Оборудование | 0 | 0 | 51,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| СМ и НР | 0 | 0 | 44,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 101,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Непредвиденные рас- | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 0 | 0 | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 132,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 19. Величина необходимых инвестиций в строительство и установку ВПУ на источниках те

| ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Оборудование | 0 | 0 | 51,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| СМ и НР | 0 | 0 | 44,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 101,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Непредвиденные рас- | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 0 | 0 | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 132,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

7.3.  Предложения  по  величине  необходимых  инвестиций  в  строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на

них

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу ре-

конструкция и техническое перевооружение тепловых сетей приведена в таблице 20.

49

Таблица 20. Всего затраты по разделу «Реконструкция и техническое перевооружение тепловых с

| ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 70 | 74 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Оборудование | 0 | 0 | 628 | 661 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| СМ и НР | 0 | 0 | 565 | 604 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 1263 | 1339 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Непредвиденные рас- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ходы | 0 | 0 | 124 | 131 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 0 | 0 | 250 | 265 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 1637 | 1734 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

7.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предлагаемыми программами не планируется изменения принятых температурных графиков на теплоисточниках до 2029 года.

Изменения гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планиру-

ются.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах в целом по всем мероприятиям приведена в таблице 21.

51

Таблица 21. Необходимые инвестиции в строительство котельных, установку ВПУ на исто струкцию и техническое перевооружение тепловых сетей до 2029 года в проиндексированных цена

| ВСЕГО | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 |  | 0 | 75 | 74 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Оборудование | 0 |  | 0 | 679,8 | 661 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| СМ и НР | 0 |  | 0 | 609,8 | 604 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего кап.затраты | 0 |  | 0 | 1364,6 | 1339 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Непредвиденные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы | 0 |  | 0 | 134,5 | 131 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС | 0 |  | 0 | 270,2 | 265 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего смета проекта | 0 |  | 0 | 1769,3 | 1734 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

7.5. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ

строительства,    реконструкции    и    технического    перевооружения    систем

теплоснабжения

Результатом утверждения схемы теплоснабжения Китатского сельского поселения до 2029 года должно быть выделение ЕТО и тарифа на тепловую энергию отпускаемую потребителям. Предполагаемый период, с которого начнет функционировать ЕТО - 2014 г.

Предлагаемые в Разделе 7 настоящего отчета источники инвестиций предполагают возможность привлечения тарифных средств для реализации программы.

Существует ограничение на применения тарифных средств для реализации програм-

мы из-за предельных норм роста тарифов утверждаемых ФСТ.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к вклю-

чению в инвестиционную программу, выполнен по результатам прогнозного расчета не-

обходимой валовой выручки. На рис. 5 представлена динамика изменения тарифов тепло-

вой энергии по ЕТО.

Рис. 5. Прогноз величины тарифа по ЕТО ООО «Тепло», влияние на величину тарифа реа-лизации мероприятий указанных в программе

53

Из рисунка 5 видно, что величина тарифа при условии реализации проектов схемы теплоснабжения колеблется, в период до 2019 г. включительно превышая величину тари-

фа, определенную без учета реализации проектов. Этот обусловлено объемом реализуе-

мых проектов в рассматриваемый период. Однако реализация этих проектов приводит к тому, что в период после 2020 г. прогнозируемая величина тарифа «с проектами» ниже величины тарифа «без проектов», что обусловлено выполнением мероприятий по уста-

новке ВПУ, реконструкции тепловых сетей выработавших срок службы и периодическим выполнением плановых текущих и капитальных работ по ремонту котельного оборудова-

ния.

Сглаживание резких скачков тарифа возможно осуществить при формировании про-

граммы привлечения финансовых средств на реализацию проектов.

54

- Решение   об   определении   единой   теплоснабжающей   организации

(организаций)

При определении ЕТО рассматриваются только те организации, основной деятельно-

стью которых является осуществление теплоснабжения жилых зданий, объектов социаль-

ного и культурно-бытового назначения. Такой организацией является ООО «Тепло».

Предлагается для  Китатского  сельского поселения  определить  одну ЕТО  –  ООО

«Тепло».

Согласно пункту 7 раздел II «Критерии и порядок определения ЕТО» «Правил орга-

низации  теплоснабжения  в  Российской  Федерации»  утвержденных  ПП  РФ  №808  от

08.08.2014 г. критериями для определения единой теплоснабжающей организации явля-

ются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками теп-

ловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения  в соответ-

ствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация ООО «Тепло» соответствует требованиям для при-

своения статуса ЕТО.

Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятель-

ности принимает, в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении» орган местного само-

управления Яйского района.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что теплоснабжающая ор-

ганизация ООО «Тепло» наиболее соответствует требованиям для присвоения статуса ЕТО.

Предлагается для Китатского сельского поселения определить ЕТО – ООО «Тепло» После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие

организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или не-

скольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в ка-

честве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ФЗ №190 «О

теплоснабжении» орган местного самоуправления городского округа.

55

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строи-

тельству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схе-

мы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены и установлены ПП РФ №808 от 08.08.2014 г. «Об ор-

ганизации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с приве-

денным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности тех-

нических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или)

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии,

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с пунктом 19 «Постановления об организации теплоснабжения…» могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, ис-

точников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы тепло-

снабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвое-

нии другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

56

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой

энергии

На территории Китатского сельского поселения одна котельная в с. Новониколаевка.

Резерв мощности указанной котельной обеспечивает требуемые гидравлические парамет-

ры теплоносителя у потребителей. В связи с этим в данной ситуации отсутствует возмож-

ность производить перераспределение тепловой нагрузки между источниками в эксплуа-

тационном режиме.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в табли-

це 22.

Таблица 22. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 |  |
| 1 | Котельная с. Новониколаевка | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |  |
|  | Всего: | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |  |

57

10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно данным Администрации Яйского района, бесхозяйные тепловые сети на территории Китатского сельского поселения отсутствуют. Все сети обслуживаются пред-

приятиями в зонах действия чьих источников они находятся.

58